## Slide 1: Signalprozessortechnik Projektarbeit – „Hall“
Hall Software für das EZ-Kit BF533
Florian Grützmacher,
Simeon Wiedenmann

## Slide 2: Gliederung
Aufgabenstellung
Versuchsaufbau
Das Prinzip digitaler Signalverarbeitung
Was ist Hall
Implementierung
Demo
EZ-KIT BF533
Evaluation Board – Analog Devices
Quelle: selfmade

## Slide 3: Aufgabenstellung
Software zur erzeugung künstlichen Halls erstellen
analoges Eingangssignal mit künstlichem Hall versehen
analoge Ausgangssignal ausgeben
Hausarbeit zur Projektarbeit erstellen
Präsentation des Projektes
Hall-Software für das EZ-Kit BF533:
Quelle: selfmade
Quelle: selfmade

## Slide 4: Versuchsaufbau
Demonstration:
Signalgenerator erzeugt gewähltes Eingangssignal
digitale Signalverarbeitung im DSP
analoges Ausgangssignal im Oszilloskop darstellbar
Implementierung:
analoges Eingangssignal vom Mikrophon
mit künstlichem Hall versehen
als analoges Ausgangssignal durch Lautsprecher ausgegeben
Quelle: selfmade
Quelle: selfmade

## Slide 5: Das Prinzip digitaler Signalverarbeitung
analoges Eingangssignal x(t)
Bandbegrenzung durch analogen Tiefpass
Sample & Hold Glied
Analog-Digitalwandler
digitales Signal wird manipuliert
Digital-Analogwandler
analoger Tiefpass glättet Ausgangssignal y(t)
Quelle: Versuchsanleitung „Digitale Filter“

## Slide 6: Was ist Hall
kontinuierliche Reflexionen einer Schallwelle
unterschiedliche Laufzeiten der reflektierten Schallwellen
Überlagerung mehrerer, unterschiedlich stark gedämpfter Schallwellen
Unterteilung in
  frühe Reflexionen
  diffuser Nachhall
Dämpfung durch Wärmeverlust
  Luftreibung
  Reflektionen
Quelle: http://feedingthepuppy.typepad.com

## Slide 7: Implementierung
benutzte Software:
VisualDSP++ 5.0
verteilte Versionsverwaltung mittels GIT
GitHub – Webbasierter Hosting-Dienst für Software-Entwicklungsprojekte
Quelle: http://git-scm.com
Quelle: http://gregrickaby.com

## Slide 8: Implementierung
künstlicher Hall durch Infinite-Impulse-Response Filterstruktur
Buffer mit 4096 Werten im fractional-32 Format
Akkumulator im fractional-32 Format
Rückkopplung des Akkumulators auf neuen Buffer-Wert, versehen mit faktor 0.25
Neuer Buffer Wert aus dem AD-Wandler, versehen mit faktor 0.5
Akkumulator wird an den DA-Wandler übergeben
Quelle: selfmade

## Slide 9: Implementierung
Akkumulator wird mit 11 Abgriffen vom Buffer geladen
Koeffizienten für Abgriffe wurden mittels Exponentialfunktion berechnet
k - koeffizient
i - Index des Abgriffes
Quelle: selfmade

## Slide 10: Implementierung
Buffer als Ringspeicher mit laufendem Index
Abgriff vom Buffer relativ zu neuestem Wert
Ringspeicher mit 4096 Werten
 inkrementierung des Index und AND mit 0x0fff
Dezimal: 4095 Binär: 0000 1111 1111 1111
Koeffizienten für neuen Wert und Rückkopplung als 2er Potenz, daher reicht Schieben

## Slide 11: Quellen
Vorlesungsskript Signalprozessortechnik, SS2012
Versuchsanleitung Nr. 2 „Digitale Filter“, Praktikum zur Veranstaltung „Digi-tale Signalverarbeitung“ Institut für Nachrichtentechnik, Universität Rostock
http://feedingthepuppy.typepad.com/.a/6a00e550f4976688340147e05708ca970b-800wi
http://git-scm.com/downloads/logos
http://gregrickaby.com/2012/03/how-to-use-github.html

## Slide 12
DEMO

## Slide 13
GitHub